## Slide 1
废塑料连续裂解设备 AI 智能运维与风控平台建设方案
从 PLC 自动化到数据可视、风险可控、远程运维、智能决策的产业化升级路径
汇报方：××××（公司名） ｜ 2026 年 7 月 ｜ 版本 V1.0 ｜ 密级：商密（限双方 NDA 范围内使用）

## Slide 2
2. 项目背景与客户核心诉求
已经领先的地方
连续式裂解工艺：解决结焦、挂蜡、管道堵塞与安全隐患，优于欧美间歇式路线 处理低值混合脏塑料，原料适应性强
正在面对的升级诉求
从 PLC 自动化升级为 AI 智能化：不止于远程看数据，要能远程运维 设备卖出后：运行状态可知、风险可控、服务可持续 多基地复制：一套平台管多地工厂，运维经验沉淀为数据资产

## Slide 3
3. 项目核心判断
这不是 PLC 远程控制，也不是一块大屏，而是：设备智能化 + 远程运维体系 + 商业风控能力
这个项目「不是什么」
把 PLC 画面搬到手机上的「远程控制」 只用来汇报和参观的「数据大屏」 让 AI 直接接管高温高压设备的「无人工厂」
项目目标
设备智能化：运行状态、健康趋势、异常风险可量化 远程运维体系：一个团队管多地工厂，问题在报警前被预见 商业风控能力：合同授权下的设备权限管理与分级风控机制
一条原则贯穿始终：PLC 守安全 · AI 做大脑 · 人做最终决策

## Slide 4
4. 现有基础与可建设条件
数据、感知、安全执行机构均已就位 —— 智能化不是从零开始，缺的是把它们连成体系的平台层
已有能力 | 现状 | 在智能化体系中的角色
PLC 自动化控制 | 成熟运行，含安全联锁 | 现场实时控制与安全底座（保持不变）
传感器点位 | 已预留 100+，覆盖温度 / 压力 / 流量 / 液位 | AI 模型的数据来源
秒级数据采集 | PLC 每秒采集 1 次 | 满足趋势分析与异常检测的时间分辨率
环形轨道巡检机器人 | 已部署，用于漏点监测 | 视觉 / 点检数据接入，与报警联动
自动消防水炮 + 专用灭火剂 | 已配备 | 应急处置执行环节，纳入事件闭环
结论：硬件基础完备度高，平台建设可以「轻硬件、重数据、快见效」

## Slide 5
5. 从 PLC 自动化到 AI 智能化的升级路径
七级台阶，每一级都可独立交付、独立见效 —— 不是一步跳到「智能控制」
01 PLC 自动化 （现状）
02 数据采集 与汇聚
03 远程集中 监控
04 AI 异常 预警
05 参数优化 建议
06 安全边界内 分级智能控制
07 多产线 多基地复制
现状
先数据、后 AI
先辅助决策、后分级控制
先试点线、后全场复制

## Slide 6
6. 总体技术架构：五层解耦
现场控制与云端智能物理分离 —— 平台故障、网络中断均不影响现场安全运行
⑤ 远程运维应用层 ｜ 运维驾驶舱 · 移动端报警 · 风控权限管理 · 日报月报
④ AI 分析层 ｜ 异常预警 · 健康评分 · 故障诊断辅助 · 参数优化建议
③ 数据平台层 ｜ 时序数据库 · 数据治理 · 设备台账 · 权限与审计
② 数据采集层 ｜ PLC 协议采集 · 巡检机器人接入 · 边缘网关 · 断点续传
① 现场设备层 ｜ 裂解装置 · PLC 与安全联锁 · 传感器 · 消防系统（控制权保留在本层）
数据上行
受控指令下行 授权＋联锁
数据以单向上行为主 · 任何下行指令须经「授权 → 审批 → PLC 联锁校验」三道关 · 全程审计留痕

## Slide 7
7. 模块一：设备数据底座与 SCADA / MES 数据接入
先把「设备数据」完整、准确、带时间戳地存下来 —— 数据底座是所有 AI 能力的地基
工艺数据 温度 · 压力 · 流量 · 液位
运行数据 报警 · 启停 · 产量批次
维保数据 故障 · 维修工单 · 备件
安防数据 巡检漏点 · 消防状态
设备数据底座
边缘网关就近采集 断网缓存 · 断点续传 时序数据库统一存储 统一时间戳 · 统一点位命名 与 SCADA / MES 预留标准接口
远程运维驾驶舱
AI 模型训练与异常预警
报表与数据资产沉淀
交付物：一套可查询、可回溯、可授权访问的设备数据资产 —— 部署在贵司指定环境内，访问全程权限化、审计留痕

## Slide 8
8. 模块二：远程运维驾驶舱
让一个总部团队管住多地工厂 —— 从「人跟着设备跑」变成「数据跑、人决策」
多基地总览
珠海 / 云浮 / 韶关 / 广州各基地运行状态一屏尽览
实时监视
关键工艺参数实时曲线，异常项自动置顶
历史回溯
任意时段参数曲线对比，事件前后追溯分析
分级报警推送
短信 / App / 电话多通道触达对应责任人
巡检机器人联动
机器人发现漏点，自动挂起事件工单并闭环
日报月报
产量、能耗、报警、维保报告自动生成
价值：运维响应从「小时级」提升到「分钟级」，多基地共享一个专家团队

## Slide 9
9. 模块三：AI 异常预警与设备健康模型
AI 的第一战场不是控制，而是「比报警早一步」—— 把事后处置变成事前干预
六项 AI 能力 | 解决什么问题
温度异常趋势预警 | 在越限报警之前识别爬升 / 漂移趋势
压力波动模式识别 | 发现异常波动模式，提示工况劣化
堵塞风险预测 | 多参数关联分析，提前提示管道堵塞倾向
泄漏风险识别 | 融合传感器数据与巡检机器人监测结果
设备健康评分 | 关键机组健康度量化，指导预防性维护
故障原因辅助判断 | 报警发生时推送相似历史案例与排查建议
定位：AI 输出「预警 ＋ 建议」，处置决策由人执行 —— 辅助决策，不替代人

## Slide 10
10. 模块四：工艺参数优化与产率提升
第二 / 三阶段启动
当数据底座和预警体系跑稳之后，AI 才进入「帮设备多赚钱」的阶段
进料速度优化
稳定工况、减少波动
炉温曲线优化
在安全区间内寻找更优温度策略
冷凝效率优化
提升目标产物回收效率
原料适配
不同塑料配比下的参数推荐
出油率预测
投料前预估产出，支撑排产与销售
能耗优化
单位产出能耗持续下降
启动前提
≥ 3–6 个月稳定运行数据积累 · 与贵司工艺专家联合标定 · 所有优化建议经人工确认后执行 没有足够数据支撑的「优化」是猜测，不是 AI —— 本阶段前不承诺任何具体产率提升数字

## Slide 11
11. 模块五：设备销售后的远程风控与权限管理
把合同条款变成技术上可执行、法律上可举证、安全上有兜底的分级机制 —— 不是「一键关机」
层级 | 触发条件（示例） | 措施 | 安全保障
L1 提醒 | 合同状态异常预警 | 系统通知 ＋ 商务提醒 | 不影响运行
L2 限制 | 逾期达约定期限 | 限制非核心功能（报表 / 优化服务） | 不影响安全运行
L3 降载 | 持续违约 | 按 SOP 引导降负荷运行 | 联锁保护全程有效
L4 安全停机 | 严重违约（合同明确约定） | 预通知 → 多级审批 → 按工艺 SOP 有序停车 | PLC 联锁兜底，绝非瞬时断电
五道防线：
设备授权绑定
合同状态校验
多级审批
操作审计留痕
防篡改日志
所有措施以购销合同中的明确授权条款为前提，法务先行；每一步操作有审批、有日志、可举证。

## Slide 12
12. 实施路径与阶段计划
五个阶段小步快跑，每个阶段有明确交付物与验收标准
阶段 | 建设内容 | 周期 | 关键交付物
阶段 0 | NDA 签署 ＋ 现场调研 | 1 周 | 调研报告、点位评估、实施蓝图
阶段 1 | 数据接入 ＋ 远程监控 MVP | 4–8 周 | 试点线数据底座、实时看板、基础报警
阶段 2 | AI 异常预警 ＋ 设备健康模型 | 8–12 周 | 预警模型上线、健康评分、诊断辅助
阶段 3 | 远程运维 ＋ 风控权限系统 | 8–12 周 | 驾驶舱全功能、分级风控、审计体系
阶段 4 | 参数优化 ＋ 多产线复制 | 3–6 个月 | 优化建议引擎、复制部署手册
每个阶段独立验收、达标后再启动下一阶段 、

## Slide 13
13. 试点线建设方案：先做一条「模范线」
跑通全流程、验证全价值，再复制 —— 不建议全厂一次性铺开
为什么先做试点线
风险最小 不干扰其他产线正常生产 见效最快 8 周内看到第一版可用系统 标准先行 试点沉淀的点表规范、部署手册 即是「1 → N」复制模板
试点线六项建设内容
01
PLC 数据接入（100+ 点位采集验证）
02
实时运行看板
03
历史趋势查询与对比
04
基础报警与分级推送
05
AI 异常预警（首批 2–3 个高价值场景）
06
远程运维工作流（事件 — 工单 — 闭环）
选线建议：数据条件好 · 工况有代表性 · 现场配合度高

## Slide 14
15. 下一步工作计划：启动六步
顺序上先保密、后数据 —— 今天会后即可启动第一步
建议两周内完成 ① – ④
01
签署 NDA 与 合作框架协议
02
提供脱敏 PLC 点表资料
03
深圳线下 技术对接会议
04
共同确认 试点产线
05
我方完成 现场调研（1 周）
06
提交详细方案 与精确报价
我们的承诺：数据不出约定边界 · 技术不进论文 · 只做产业化落地
今日会后可确认两件事：NDA 签署时间 · 深圳技术对接会议时间。我方 NDA 模板当天发出，贵司法务审定签署后，我方才开始接触任何数据。