## Slide 1
项目方案
添正生物
明胶生产分子量
与产出智能控制项目
以凝胶/复配阶段为切入点，建立标准算法、现场校正与 AI 决策闭环

## Slide 2
目录
项目背景与目标
项目方法论
项目开展思路
项目计划与报价
过往项目分享

## Slide 3
项目方法论
1. 全链路诊断
看清端到端工艺流程/环节传递关系
明确输入、控制参数、输出、系统/设备情况
明确各环节的痛点
3. 标准算法固化
把经验转成公式和模型
关注GPC、黏度法、复配公式、产出模型
4. 应用开发
智能驱动复配/凝胶决策
包括推荐比例、预测结果、风险解释等
5. 试运行闭环
用实际结果校正模型
覆盖质检回传、模型修正、持续优化
2. 偏差归因
明确标准/目标值，识别偏差
找到问题主要来源
识别Mw 偏差、产出偏差、关键影响因子

## Slide 4
目录
项目背景与目标
项目方法论
项目计划与报价
过往项目分享

## Slide 5
原料预处理
去除油脂、矿物质与杂质，保留纯胶原基础
浸灰水解
通过碱浸控制胶原断链程度，决定分子量基础区间
中和水洗
去除残余碱性与杂质，稳定 pH 与胶液纯净度
分段提胶
按温度梯度提取不同分子量胶液，实现天然分级
浓缩复配
按订单目标调配不同批次胶液，影响目标 Mw 与产出
粉碎成品
粉碎、筛分、包装入库，完成最终质量检验
牛骨原料、骨粒规格、原料杂质状态
输入
预处理后的胶原骨粒
浸灰后的胶原骨粒、残余碱和杂质
中和后的胶原原料
各道次胶液的重量、Mw、固含量、黏度、pH
干燥后的明胶产品
过程参数
清洗强度
脱脂温度/时间
脱矿酸浓度
粉碎粒度
浸灰时间
石灰乳浓度
料液比
温度
酸碱中和程度
洗涤次数
用水量
终点 pH
提胶温度
提胶时间
提胶道次
浓缩浓度
各批次加入比例
复配顺序
目标 Mw
粉碎粒度
筛分标准
检测方法
入库判定标准
输出
胶原骨粒
浸灰骨粒
中和骨粒
分道次胶液
复配浓胶
成品明胶 / 质检数据
数据采集
已有系统（待进一步交流后细化）
已有设备（待进一步交流后细化）
骨明胶生产工艺流程现状
原料洁净度
骨粒规格一致性
脱脂/脱矿充分性
断链可控性
分子量基础稳定性
pH 稳定性
透明度
残留离子控制
Mw 分级准确性
黏度/冻力稳定性
出胶率
目标 Mw 达成率
固含量稳定性
产出预测偏差
成品一致性
质检准确性
异常追溯完整性
关键
指标
凝胶干燥
胶液成型并脱水干燥，是质量与产出偏差的集中显现点
复配后的浓胶
冷却温度
凝胶时间
干燥温度
干燥时间
目标水分
干燥明胶
成型稳定性
水分达标率
产出偏差

## Slide 6
关键参数判断依赖老师傅经验
  经验驱动：关键工艺判断缺少标准化口径
  浸灰时间、提胶道次、复配比例、凝胶/干燥状态等关键判断仍较多依赖老师傅经验，缺少统一的计算口径，不同人员、不同批次之间容易产生判断差异
凝胶阶段是偏差集中暴露点
  偏差暴露：复配与凝胶结果偏离理论计算
  凝胶/干燥后的分子量、质量和实际产出与理论计算存在偏差，偏差来源可能来自浸灰、提胶、浓缩复配、固含量、水分、损耗率等多个环节
质量检测与生产调整尚未形成闭环
  闭环缺失：质检数据未反向驱动生产优化
  GPC、黏度、PDI、冻力、产出和入库检验等数据更多用于事后判断，尚未反向校正复配计算和工艺参数，导致经验难以沉淀、模型难以持续优化。
痛点汇总
初步设想，待讨论

## Slide 7
开展模块 | 要作什么 | 目的
1. 统一计算口径 | 明确当前Mw、Mn、PDI、黏度、固含量、产出、水分的计算口径 | 防止不同部门、不同人员算法不一致
2. 建立理论值 | 运用标准复配 Mw 加权公式，计算进入凝胶前的理论 Mw | 防止不同部门、不同人员算法不一致
3. 建立中控估算值 | 基于Mark-Houwink 黏度法，根据黏度估算 Mw | 看车间快速判断和理论复配值是否一致
4. 建立实测基准值 | Mark-Houwink 黏度法，根据黏度估算 Mw | 作为最终质量判断基准
5. 拆解偏差来源 | 对比理论 Mw、中控估算 Mw、实际 GPC Mw、实际产出、水分 | 判断偏差来自复配、胶液状态、凝胶干燥还是检测/记录口径
6. 识别关键影响变量 | 分析固含量、黏度、pH、干燥温度、干燥时间、目标水分等变量 | 找出最影响凝胶结果的输入和控制参数
预计产出
凝胶偏差归因分析
理论公式适用性评估
关键影响因子
模型建设需求清单
2. 偏差归因分析：明确为什么算不准？差在哪里？
本环节重点关注复现当前具体做法，并识别标准公式和现场结果之间存在的系统性偏差。

## Slide 8
3. 标准算法固化：基于识别出的偏差来源、关键影响变量和公式适用性问题，将这些偏差转化为具体的公式固化、模型校正和预测能力建设任务
1. 固化标准工时
将GPC分子量计算、黏度法Mw估算、复配Mw加权公式转化为系统可调用的公式引擎
2. 补充凝胶产出逻辑
在分子量公式之外，加入胶液重量、固含量、目标水分、干燥损耗等变量，建立理论产出和实际产出之间的计算逻辑
3. 建立偏差校正模型
基于历史批次数据，对理论Mw与实际GPC Mw、理论产出与实际入库量、预测水分与实际水分时间的偏差进行校正
4. 形成质量风险判断
结合Mw、黏度、pH、固含量、干燥温度/时间等因素，识别凝胶成型、水分达标、产出偏差和质量异常风险
预计产出
形成“标准公式引擎+凝胶预测模型”能力包，包括：理论Mw计算、黏度法Mw估算、GPC结果核算、产出预测、水分预测等
将标准公式与现场数据校正结合起来，形成既有工艺依据、又贴近实际生产结果的模型底座

## Slide 9
原料预处理
去除油脂、矿物质与杂质，保留纯胶原基础
浸灰水解
通过碱浸控制胶原断链程度，决定分子量基础区间
中和水洗
去除残余碱性与杂质，稳定 pH 与胶液纯净度
分段提胶
按温度梯度提取不同分子量胶液，实现天然分级
浓缩复配
按订单目标调配不同批次胶液，影响目标 Mw 与产出
粉碎成品
粉碎、筛分、包装入库，完成最终质量检验
牛骨原料、骨粒规格、原料杂质状态
输入
预处理后的胶原骨粒
浸灰后的胶原骨粒、残余碱和杂质
中和后的胶原原料
各道次胶液的重量、Mw、固含量、黏度、pH
干燥后的明胶产品
过程参数
清洗强度
脱脂温度/时间
脱矿酸浓度
粉碎粒度
浸灰时间
石灰乳浓度
料液比
温度
酸碱中和程度
洗涤次数
用水量
终点 pH
提胶温度
提胶时间
提胶道次
浓缩浓度
各批次加入比例
复配顺序
目标 Mw
粉碎粒度
筛分标准
检测方法
入库判定标准
输出
胶原骨粒
浸灰骨粒
中和骨粒
分道次胶液
复配浓胶
成品明胶 / 质检数据
数据采集
已有系统（待交流后细化）
已有设备（待交流后细化）
4. 应用开发
原料洁净度
骨粒规格一致性
脱脂/脱矿充分性
断链可控性
分子量基础稳定性
pH 稳定性
透明度
残留离子控制
Mw 分级准确性
黏度/冻力稳定性
出胶率
目标 Mw 达成率
固含量稳定性
产出预测偏差
成品一致性
质检准确性
异常追溯完整性
关键
指标
复配后的浓胶
冷却温度
凝胶时间
干燥温度
干燥时间
目标水分
干燥明胶
成型稳定性
水分达标率
产出偏差
凝胶干燥
胶液成型并脱水干燥，是质量与产出偏差的集中显现点
胶液重量、Mw、黏度、固含量等信息由人工判断，复配比例依赖经验
现有做法（例）
复配后分子量：
黏度法估算 Mw 公式:
有效干基重量公式
模型底座
公式后台代码化，AI自动计算复配结果并校正偏差，输出推荐复配比例、预测Mw、理论产出和质量风险提示
AI赋能
初步设想，待讨论

## Slide 10
4. 应用开发
我觉得这一页沿这几个步骤是否就可以

## Slide 11
方案详解：凝胶/复配智能计算与产出预测
1
输入：建立凝胶/复配计算的数据基础
关键动作
采集批次胶液重量、道次、固含量、黏度、pH、GPC 分子量、提胶/浓缩/干燥参数等数据，并统一批次口径
输出
形成“批次胶液档案”，明确每批胶液的质量属性、工艺状态和可复配能力
2
计算：将人工经验转化为标准算法计算
关键动作
调用 GPC 标准算法计算 Mn、Mw、Mz、PDI；调用黏度法估算 Mw；基于复配加权公式计算目标分子量；结合固含量、水分、损耗率预测理论产出
输出
输出理论 Mw、PDI、复配后目标分子量、理论成品产出和初步复配方案
3
校正：修正理论计算与现场实际之间的偏差
关键动作
对比理论 Mw 与实际 GPC 检测结果、理论产出与实际入库量，识别偏差来源
结合历史批次数据建立修正系数/AI 校正模型
输出
输出校正后的 Mw 预测、产出预测、偏差原因判断和模型置信度
4
输出：给现场可执行的复配与生产建议
关键动作
Agent 根据目标产品要求、可用胶液批次、质量风险和产出目标，生成复配比例建议、参数调整建议和异常风险提示
输出
输出推荐复配方案、目标分子量预测、凝胶/干燥产出预测、质量风险提示和操作建议
Notes: 骨明胶 1.盐酸拿出来矿物质，产出是胶原蛋白（取出矿物质）
2.侵灰，氢氧化钙 2w-20w道尔顿
3.水洗酸化脱酸，分为三步
4.提胶，用水煮，过滤
5.阴阳离子交换
6.膜过滤，超滤膜和纳滤膜把水过滤掉 浓度到8-10
7.蒸发，减压蒸馏，沸点变低，不想让分子量太小慢慢提高温度，45度-100度逐步上升
8.灭菌，138度4秒
9.降温，挤成面条状，然后慢慢风干，用冷风开始慢慢升温
10.粉碎，作为半成品
11.成品需要通过不同的半成品合成到成品
蛋白，进一步水解出来的产物
胶原蛋白肽
1.酶解
数字化正在推
库存有大量的半成品 在混版的过程当中合理 学习混胶原的经验，更加高效的
加权平均的公式现在通过excel在整理，人力为主，企业为主，销售的评判指标判断现在的
在配方之前ai询问市场现状
质量问题
异物较多，设备层面
冻力为准
重量为主，冻力，粘度等指标，加权平均的方式推算出来
重量相加，SUMPRODUCT（C#：C##*B#：B##）/B1
最常来的几个冻力指标是什么？误差不能低于200，不能205最有OK
200 的内容来了 上线和下线
先筛选200左右的冻力内容区间有标准吗 200 是胶囊用的，不能小于150
最贴近两百的再次筛选
每天都有 5-6个小时
数据量多的时候有8000行左右
库存半成品是3年
库存不支持的情况下可以提高标准、
排产，插单
仓库 智能仓库
叉车

## Slide 12
端到端工艺流程自动化现状
复配决策层层
质检闭环层
数据支撑层
原料批次管理
浸灰终点判断
中和pH记录
分段提胶道次记录
浓缩复配判断
凝胶干燥状态判断
粉碎入库记录
算法计算层
GPC计算
粘度法估算Mw
复配Mw计算
有效干基重量修正
理论产出预测
推荐复配比例
目标Mw预测
质量风险提醒
GPC结果回写
理论值vs实际值对比
偏差原因分析
参数反响校对
历史批次数据库
把表看板
系统接口
端到端工艺流程自动化现状
初步设想，待讨论

## Slide 13
目录
项目背景与目标
项目方法论
项目计划
过往项目分享

## Slide 14
AI驱动的明胶智能混配数字化闭环
以半成品库存数据为基础，通过自然语言交互、数据智能筛选与配方优化算法，将传统人工试配升级为“可计算、可比较、可执行、可追溯、可持续优化”的智能混配闭环。
分钟级配方计算
3—5套方案比较
冻力保下限
库存实时联动
全过程可追溯
结果持续学习
半成品库存数字化
Excel数据上传
Polars清洗校验
异常及重复检查
写入阿里云RDS
实时库存台账
关键字段：批次编号｜库存重量｜冻力｜黏度｜生产日期｜库龄｜质量状态｜仓库位置｜锁定状态
分散Excel、人工查找 → 统一数据底座·实时查询·完整追溯
AI 智能配方决策引擎
步骤1｜自然语言需求理解
“生产10吨胶囊用明胶，冻力不得低于200，优先消化老库存，最多使用5个批次。”
识别订单要求·自动追问缺失参数·转为标准化计算条件
自然语言理解与智能追问
AI①
步骤2｜候选库存智能筛选
RDS读取库存 → SQL条件初筛 → Polars高速处理
排除：不合格｜无库存｜已锁定｜不兼容批次
异常识别与规则匹配
AI②
步骤3｜配方优化计算 MILP／CP-SAT 多目标优化算法
Bmix ＝ Σ(xᵢ×Bᵢ) ／ Σxᵢ
Bmix ≥ Btarget ＋ 安全余量 M
冻力只能高不能低｜保下限、控超配
低于控制线直接淘汰；高于控制线尽量减少高冻力原料浪费
质量·库存·成本·操作复杂度多目标优化
AI③
步骤4｜生成并解释多套方案 方案解释·风险提示与推荐理由
AI④
方案A｜质量最优
冻力黏度表现最优
方案B｜老库存优先
优先消化长库龄批次
方案C｜批次数最少
操作最简·换批最少
方案D｜综合推荐
质量·成本·库存平衡
每套方案展示：理论冻力｜理论黏度｜使用批次数｜老库存消化率｜风险等级
成品混配与执行
人工选择方案
库存临时锁定
再次校验库存
生成配方单·领料单
下发混配任务
投料与成品混配
扣减库存·记录流水
库存数据不直接删除
锁定·扣减·状态更新·全流程追溯
AI辅助决策 · 人工最终确认
成品质检
实际冻力｜实际黏度｜实际投料量｜人工调整记录｜最终合格状态
反馈优化 质量结果反馈与经验学习
理论值与实际值偏差分析 → 修正安全余量 → 调整规则与优化权重 → 沉淀历史优质配方 → 提升下一次推荐准确性
实际结果持续反馈，形成越用越准的智能配方体系
AI⑤
导入前后价值对比（As-Is → To-Be）
■ 导入前 As-Is ■ 导入后 To-Be
人工查看Excel
RDS统一库存台账
老师傅反复试配
优化算法自动计算
单一人工方案
自动生成3—5套方案
数小时计算
目标缩短至分钟级
事后发现质量风险
安全余量＋风险预警
人工登记库存
自动锁定·扣减·全程追溯

## Slide 15
AI驱动的明胶智能混配业务闭环
从半成品库存、配方决策到混配执行和质量反馈，构建可计算、可执行、可追溯、可持续优化的智能混配体系
通过“库存数据统一管理＋AI理解生产需求＋优化算法自动配方＋成品质检反馈”，将传统依赖Excel和老师傅经验的混配过程，升级为人机协同的数字化决策闭环。
分钟级配方计算
3—5套方案比较
冻力保下限
库存实时联动
全过程可追溯
质量持续反馈
01｜半成品库存数字化
输入：Excel库存表·质检数据·库存流水
Excel数据上传
清洗与格式校验
异常·重复提示
写入阿里云RDS
统一库存台账
关键字段：批次编号·可用重量·冻力·黏度·生产日期·库龄·质量状态·仓库位置·锁定状态
分散Excel、人工查找 → 统一数据库·实时查询·批次可追溯
02｜生产需求输入
“需要生产10吨胶囊用明胶，成品冻力不得低于200，优先消化库龄超过一年的库存，最多使用5个批次。”
系统处理：
· 识别重量·用途·冻力·黏度·库存偏好·批次上限
· 参数缺失时自动追问
· 转为标准化计算参数
自然语言理解与智能追问
AI①
03｜候选批次筛选
读取RDS库存
SQL条件初筛
Polars清洗计算
候选库存池
自动排除：
质量不合格｜可用库存为零｜已被其他订单锁定｜用途不兼容｜数据缺失或异常
异常识别与业务规则匹配
AI②
04｜AI智能配方决策引擎
在质量与库存约束下，自动计算每个批次的投料重量
优化目标：冻力保下限｜控制高冻力超配｜优先消化老库存｜减少使用批次数｜兼顾成本与操作便利
保下限、控超配｜冻力只能高不能低
低于安全控制线的方案直接淘汰
质量最优
老库存优先
批次数最少
综合推荐
AI③
质量·库存·成本·操作复杂度多目标优化
AI④
方案解释、风险提示和推荐理由
05｜人工确认与混配执行
AI辅助决策·人工最终确认
方案对比·人工确认
库存锁定·再次校验
生成配方单·领料单
下发任务·投料混配
扣减实际库存
库存数据不直接删除
锁定—扣减—状态更新—流水留痕
06｜成品质检与结果反馈
采集：实际冻力·实际黏度·实际投料量·人工调整记录·最终合格状态
理论计算值 vs 实际检测值
反馈用途：
· 修正冻力安全余量
· 调整规则与优化权重
· 沉淀历史优质配方
· 提高下次推荐准确性
质量反馈·偏差分析与经验学习
AI⑤
实际生产结果持续反馈，形成越用越准的智能配方体系
导入前后价值对比（As-Is → To-Be）
■ 导入前 As-Is ■ 导入后 To-Be
人工逐行查看Excel
统一库存数据库自动检索
依赖老师傅经验试配
规则与优化算法自动计算
一次主要形成一套方案
自动生成3—5套可比较方案
配方计算耗时较长
项目目标缩短至分钟级
质量风险依靠经验判断
安全余量控制与风险预警
人工登记库存变化
自动锁定、扣减和全流程追溯

## Slide 16
AI智能配方决策引擎：从库存筛选到最优方案生成
以质量约束为前提，通过数据筛选、数学优化和AI解释，实现“冻力保下限、库存可消化、方案可执行”
AI负责理解生产要求、补全参数和解释方案；SQL＋Polars负责处理库存数据；MILP／CP-SAT负责在质量、库存和操作约束下计算可执行配方。
RDS数据底座
SQL条件初筛
Polars高速处理
OR-Tools优化求解
AI交互与解释
质量反馈学习
输入A｜订单与生产要求
目标成品重量W｜产品用途
最低冻力Btarget｜黏度要求
最多批次数K｜投料最小单位
优先消化老库存｜交期·插单
“生产10吨胶囊用明胶，冻力不得低于200，优先消化老库存，最多使用5个批次。”
● AI自然语言解析
● 自动追问缺失条件
● 标准化参数转换
输入B｜半成品库存与质检数据
批次编号｜可用库存Si
批次冻力Bi｜批次黏度
生产日期·库龄｜质量状态
产品兼容性｜仓库位置
锁定状态｜单位成本
AI智能配方决策引擎
第1层｜数据预处理与候选筛选 RDS＋SQL＋Polars
RDS读取 → SQL基础条件过滤 → Polars清洗·关联·异常检查·排序 → 数千条库存记录收敛为候选批次池（约50—300个）
规则：质量合格｜库存＞0｜未锁定｜用途兼容｜冻力黏度入围｜缺失异常→人工确认队列
Polars仅负责高速数据处理，不负责最终配方求解
第2层｜质量与生产硬约束（必须满足）
Σxi＝W 总重量约束
0≤xi≤Si×yi 库存约束
Σyi≤K 批次数约束
Bmix＝Σ(xi×Bi)／Σxi 混配冻力
Bmix≥Btarget＋M 安全控制
xi 批次投料重量
Si 批次可用库存
Bi 批次冻力
yi 是否使用(0/1)
W 目标成品重量
M 历史偏差安全余量
数值示例
客户最低冻力 200
＋历史安全余量 2
→ 控制线 202，建议 202—205
冻力只能高不能低
保下限、控超配
低于安全控制线直接淘汰
第3层｜多目标优化求解 OR-Tools MILP／CP-SAT 分层优先级，非单一综合分数
P1 质量合格
P2 冻力贴近控制线
P3 优先消化老库存
P4 减少使用批次数
P5 成本与执行便利
质量指标为硬约束；成本与库存仅在质量合格方案中优化，避免“成本较低但质量不合格”的配方
第4层｜AI解释与风险评估 大模型不做数值求解：算法负责计算，AI负责交互·解释·风险提示
解释方案可行性｜冻力·黏度·库存指标｜安全余量充足性｜高冻力超配识别｜老库存消化效果｜库存不足·批次过多·数据异常提示｜自然语言推荐理由
输出｜多套可比较方案
方案A｜质量最优
· 理论冻力
· 理论黏度
· 使用批次数
· 安全余量
· 质量风险等级
方案B｜老库存优先
· 老库存使用重量
· 老库存消化率
· 理论冻力
· 使用批次数
· 库存改善效果
方案C｜批次数最少
· 使用批次数
· 现场投料复杂度
· 理论冻力
· 库存消耗
· 执行便利性
方案D｜综合推荐
· 理论冻力｜理论黏度
· 老库存消化率
· 预计成本
· 使用批次数
· 综合风险等级
· AI推荐理由
人工最终确认
方案对比 → 人工选择 → 库存锁定 → 生成配方单 → 下发混配任务
质量反馈与安全余量修正
生产偏差 ＝ 实际检测值 − 理论计算值
数据来源：理论配方结果｜实际冻力｜实际黏度｜实际投料记录｜人工调整记录｜最终合格状态
理论值与实际值对比
分析产品偏差规律
修正安全余量M
调整规则与优化权重
沉淀历史优质配方
提高下次推荐准确性
第一阶段
固定安全余量＋MILP/CP-SAT规则优化
第二阶段
基于历史偏差的动态安全余量＋鲁棒优化
第三阶段 机器学习修正模型＋数学优化＋局部搜索/模拟退火
仅当黏度、颜色等指标存在明显非线性关系时，再引入模拟退火、遗传算法等补充算法

## Slide 17
AI智能配方优化：在保证质量要求下，实现原料成本降低
订单需求
产品类型：胶囊用明胶
成品重量：10吨
目标冻力：≥200
传统人工配方方案
半成品
冻力
重量
半成品A
220
5吨
半成品B
210
5吨
理论冻力 215
说明：满足质量要求，但由于人工经验偏保守，选择较高冻力库存，造成原料浪费。
AI智能优化方案
半成品
冻力
重量
半成品A
205
6吨
半成品B
200
4吨
理论冻力 203
说明：AI基于库存、冻力与质量约束进行优化，在满足冻力要求的前提下减少高冻力原料使用。
减少冻力过配 · 成本节约
AI优化
人工方案冻力 215
AI方案冻力 203
减少冻力冗余 12点
“AI不是替代人工，而是在质量约束下寻找更优组合”
成本测算模型：节省金额 = 减少高冻力原料使用量 × 单价差 × 年生产量
单次配方节约
¥ XX,XXX
原料利用效率提升
XX%
年度潜在收益
¥ XXX万
注：实际收益根据企业历史配方、半成品成本及年度生产规模进行测算。

## Slide 18
项目实施路径与交付物
以 4 个阶段推进：先诊断、再 MVP、再校准、最后扩展全链路
阶段一
工艺与数据诊断
梳理从浸灰、提胶、浓缩、复配、凝胶、干燥到成品检验的完整流程；
识别哪些参数目前靠人工判断，哪些参数已经有记录；
明确分子量计算、复配比例、产出预测中哪些公式已存在，哪些需要校正；
建立数据字典和批次追溯逻辑
阶段二
凝胶/复配算法 MVP
固化 GPC、黏度法、复配分子量计算公式
建立干基重量、固含量、水分、损耗率的产出预测逻辑
建立批次胶液复配推荐工具
输出目标 Mw、目标产出、复配比例、风险提示。
阶段三
质量偏差校正AI推荐
用历史批次数据训练偏差校正模型
对理论 Mw 与实际 GPC 检测结果进行偏差分析
对理论产出与实际成品入库量进行偏差分析
输出复配方案推荐、异常预警、参数调整建议
阶段四
全链路 AI 化
交付
现状流程图
分子量与产出影响因子清单
数据字段清单
当前系统、设备的信息
当前计算偏差诊断报告
交付
分子量算法模型
复配比例推荐模型
凝胶/干燥产出预测模型
Agent MVP
现场试算报告。
交付
分子量偏差校正模型
产出偏差预测模型
质量风险预警规则
工艺参数推荐逻辑
试运行效果评估报告
纵向深化
深化AI驱动的业务流程，实现能柔性调整的“订单目标驱动的生产参数优化”
横向拓展
浸灰阶段：浸灰时间、温度、pH 与分子量趋势预测
提胶阶段：不同道次胶液分子量分级与质量预测
浓缩阶段：浓度、黏度、灭菌条件对后续凝胶状态的影响预测
干燥阶段：水分、干燥时间、能耗、成品质量预测
质检阶段：GPC、黏度、冻力、PDI 数据自动核算与异常判断
初步设想，待讨论

## Slide 19
未来拓展：从凝胶试点到全链路 AI 化
先横向复制到更多工段，再纵向深化为订单目标驱动的智能决策系统
横向复制
浸灰
时间/温度/pH → Mw 趋势
提胶
道次/温度 → 分子量分级
浓缩
浓度/黏度 → 复配基础
凝胶干燥
水分/损耗 → 产出预测
质检
GPC/黏度/冻力 → 质量闭环
纵向深化
L1
自动计算
公式自动化
L2
方案推荐
复配比例/参数建议
L3
风险预警
质量与产出偏差预测
L4
智能优化
订单目标驱动生产参数优化
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》
初步设想，待讨论

## Slide 20
客户参与与项目分工
项目成败关键不只是建模型，而是拿到可追溯、可校验的批次数据
客户生产/工艺团队
提供工艺参数、复配经验、道次规则、异常案例；参与试算和结果复核
客户质检团队
提供 GPC、黏度、冻力、水分等检测数据；确认指标口径和判定标准
客户信息/设备团队
协助导出历史批次、仪表数据；评估后续系统接口与权限
澜晞智能项目团队
流程诊断、算法建模、MVP 开发、偏差分析、试运行评估和全链路蓝图规划
建议前置确认
至少准备 20–50 个历史批次的数据样本，用于对比“理论计算值—实际 GPC 检测值—实际成品产出”的偏差。
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》
初步设想，待讨论

## Slide 21
Backup材料

## Slide 22
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
原料预处理
去除油脂、矿物质与杂质，保留纯胶原基础
浸灰水解
通过碱浸控制胶原断链程度，决定分子量基础区间
中和水洗
去除残余碱性与杂质，稳定 pH 与胶液纯净度
分段提胶
按温度梯度提取不同分子量胶液，实现天然分级
浓缩复配
按订单目标调配不同批次胶液，影响目标 Mw 与产出
凝胶干燥
胶液成型并脱水干燥，是质量与产出偏差的集中显现点
粉碎成品
粉碎、筛分、包装入库，完成最终质量检验
端到端工艺流程
主要问题
关键参数判断依赖老师傅经验
浸灰时间、提胶道次、复配比例、凝胶/干燥状态等关键判断缺少统一计算口径，不同人员、不同批次之间存在经验差异。
凝胶阶段是偏差集中暴露点
当前最突出的痛点表现为凝胶/干燥后的分子量、质量和实际产出与理论计算存在偏差，但偏差来源可能来自前序浸灰、提胶、浓缩复配等多个环节
质量检测与生产调整尚未形成闭环
GPC、黏度、PDI、产出、入库检验等数据更多用于事后判断，尚未反向校正复配计算和工艺参数，导致经验难以沉淀、模型难以持续优化。

## Slide 23
部分关键算法与参数
GPC 标准核算
Mn = ΣNiMi / ΣNi
Mw = ΣNiMi² / ΣNiMi
Mz = ΣNiMi³ / ΣNiMi²
PDI = Mw / Mn
自动计算 Mn / Mw / Mz / PDI，统一质检核算口径
小分子占比
<10000Da 峰面积
—————————— ×100%
全部峰面积
自动判断低分子产品是否满足目标区间与客户要求
黏度快速估算
[η] = K · Mwᵃ
K = 1.7×10⁻⁵
a = 0.86
车间中控快速估 Mw，再用 GPC 结果做终检校准
复配分子量
Mw混 = Σ(Wi · Mwi) / ΣWi
建议升级：
Wi有效 = Wi × 固含量i
推荐复配比例，并用干基重量修正现场偏差

## Slide 24
算法闭环设计：标准公式 + 现场变量 + 历史校准
先用公式保证口径统一，再用现场数据解释“为什么公式算不准”
标准公式层
Mn / Mw / Mz / PDI
小分子占比
Mark-Houwink 黏度估算
复配 Mw 加权计算
现场校正层
有效干基重量
固含量 / 浓缩浓度
水分 / 干燥损耗
pH / 黏度 / 温度 / 道次
AI 校准层
理论值 vs 实测值
历史批次偏差学习
质量风险预测
复配与参数推荐
最终输出：更接近实际生产的 Mw 预测、复配比例、凝胶/干燥产出、质量风险与参数调整建议
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》

## Slide 25
一期 MVP：凝胶/复配智能计算与产出预测
范围建议从“复配”延伸到“凝胶干燥结果”，避免只算分子量不算产出
MVP 不应只是分子量计算器
客户现在的偏差来自两个维度：质量指标偏差与实际产出偏差。前者需要 Mw / PDI / 黏度 / 冻力闭环，后者需要固含量、水分、损耗率、干燥参数闭环。
1
输入
批次胶液重量、道次、固含量、黏度、pH、GPC 分子量、提胶/浓缩/干燥参数
2
计算
GPC 标准核算、黏度估算、复配加权、干基重量校正、理论产出预测
3
校正
用历史批次对理论 Mw、理论产出与实际检测/入库结果进行偏差校准
4
输出
复配比例建议、目标分子量预测、凝胶/干燥产出预测、异常风险提示
核心修正点
如果不同胶液浓度不一致，只用湿胶液重量 W 计算 Mw混，容易导致分子量与产出双重偏差。建议改为按“有效干基重量”参与复配计算。
MVP 目标
形成一套能被现场验证的“输入数据 → 自动计算 → 推荐复配 → 预测结果 → 质检校准”闭环。
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》

## Slide 26
数据与系统架构建议
一期可以轻量化落地，重点是打通批次数据、公式计算与结果校准
数据输入
• 批次与道次
• 胶液重量 / 固含量
• GPC 分子量数据
• 黏度 / pH / 温度
• 浓缩 / 凝胶 / 干燥参数
• 成品产出与质检结果
算法引擎
• GPC 标准核算
• 黏度法估算
• 复配加权计算
• 干基重量校正
• 产出预测
• 偏差校准模型
业务输出
• 目标 Mw 预测
• 推荐复配比例
• 预计成品产出
• 异常风险提示
• 参数调整建议
• 质检追溯报告
一期工具形态
Excel MVP
Web 工具
系统不建议一开始做大平台：先以轻量 MVP 跑通计算与校准闭环，再根据试运行效果决定是否接入 MES / LIMS / DCS 等系统。
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》

## Slide 27
建议在 Proposal 中强调的三句话
帮助客户理解：一期不是做大平台，而是把最关键的计算闭环跑通
01
从经验判断到标准算法
将老师傅经验、技术手册公式和质检计算逻辑沉淀为统一算法，减少人工口径不一致。
02
从单点分子量到质量与产出闭环
不只计算道尔顿分子量，还要把固含量、水分、损耗、GPC 结果与成品产出打通。
03
从凝胶试点到全链路 AI 化
先在凝胶/复配阶段验证价值，再扩展到浸灰、提胶、浓缩、干燥和质检全流程。
最终项目价值：把 PDF 中的公式从“技术文件”变成“现场工具”，再通过历史数据校准成为“生产决策能力”。
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》

## Slide 28
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
原料预处理
去除油脂、矿物质与杂质，保留纯胶原基础
浸灰水解
通过碱浸控制胶原断链程度，决定分子量基础区间
中和水洗
去除残余碱性与杂质，稳定 pH 与胶液纯净度
分段提胶
按温度梯度提取不同分子量胶液，实现天然分级
浓缩复配
按订单目标调配不同批次胶液，影响目标 Mw 与产出
凝胶干燥
胶液成型并脱水干燥，是质量与产出偏差的集中显现点
粉碎成品
粉碎、筛分、包装入库，完成最终质量检验
端到端工艺流程
输入
输出
现状
【现状】这个维度我随便想的，yikang你觉得呢

## Slide 29
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
原料预处理
分段提胶
浸灰水解
中和水洗
凝胶干燥
粉碎成品
浓缩复配

## Slide 30
关键参数判断依赖老师傅经验
浸灰时间、提胶道次、复配比例、凝胶/干燥状态等关键判断缺少统一计算口径，不同人员、不同批次之间存在经验差异。
凝胶阶段是偏差集中暴露点
当前最突出的痛点表现为凝胶/干燥后的分子量、质量和实际产出与理论计算存在偏差，但偏差来源可能来自前序浸灰、提胶、浓缩复配等多个环节
质量检测与生产调整尚未形成闭环
GPC、黏度、PDI、产出、入库检验等数据更多用于事后判断，尚未反向校正复配计算和工艺参数，导致经验难以沉淀、模型难以持续优化。
当前痛点汇总
我的初步想法，yikang帮忙完善一下

## Slide 31
骨明胶生产工艺AI切入点
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
端到端
工艺流程
输入
输出
AI改善点
原料预
处理
浸灰水解
中和水洗
分段提胶
浓缩复配
凝胶干燥
粉碎成品
纯化胶原骨粒
骨粒规格、脱脂/脱矿程度、杂质控制
不同断链程度胶原
目标Mw 基础区间
pH稳定胶原物
pH、钙/氯离子残留、透明度风险
不同道次胶液
各道次 Mw、重量、黏度、冻力
目标 Mw 复配胶液
固含量、黏度、冻力、理论产出
干燥后成品
水分、损耗率、实际产出、质量偏差
入库成品与质检报告
Mn、Mw、Mz、PDI、小分子占比、黏度、冻力
原料批次、骨粒规格、残油/灰分/杂质率
浸灰时间、温度、料液比、石灰乳浓度、Mw区间
pH 6.0–6.5、残留离子、洗涤次数
Mwᵢ、Wᵢ、道次、提胶温度
Mw混、Wᵢ、固含量ᵢ、[η]、理论产出
成品水分 12%–16%、干基重量、损耗率
GPC公式、PDI公式、小分子占比公式、黏度估算公式
现有流程公式（例）
公式后台代码化
复配后分子量：
胶液重量、Mw、黏度、固含量等信息由人工判断，复配比例依赖经验
各批次 Mwᵢ
复配后分子量
目标 Mw
胶液重量 Wi
黏度 /ph
固含量 Si
可用胶液批次
公式计算引擎
自动输出复配比例、目标 Mw、产出预测和偏差风险，减少对老师傅经验的依赖并提升批次稳定性。

## Slide 32
骨明胶生产工艺AI切入点
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
端到端
工艺流程
输入
输出
AI改善点
原料预
处理
浸灰水解
中和水洗
分段提胶
浓缩复配
凝胶干燥
粉碎成品
纯化胶原骨粒
骨粒规格、脱脂/脱矿程度、杂质控制
不同断链程度胶原
目标Mw 基础区间
pH稳定胶原物
pH、钙/氯离子残留、透明度风险
不同道次胶液
各道次 Mw、重量、黏度、冻力
目标 Mw 复配胶液
固含量、黏度、冻力、理论产出
干燥后成品
水分、损耗率、实际产出、质量偏差
入库成品与质检报告
Mn、Mw、Mz、PDI、小分子占比、黏度、冻力
原料批次、骨粒规格、残油/灰分/杂质率
浸灰时间、温度、料液比、石灰乳浓度、Mw区间
pH 6.0–6.5、残留离子、洗涤次数
Mwᵢ、Wᵢ、道次、提胶温度
Mw混、Wᵢ、固含量ᵢ、[η]、理论产出
成品水分 12%–16%、干基重量、损耗率
GPC公式、PDI公式、小分子占比公式、黏度估算公式
现有工作方式（例）
标准化公式流程
胶液重量、Mw、黏度、固含量等信息由人工判断，复配比例依赖经验
复配后分子量：
黏度法估算 Mw 公式:
有效干基重量公式
AI赋能
公式后台代码化，AI自动计算复配结果并校正偏差，输出推荐
复配比例、预测Mw、理论产出和质量风险提示。

## Slide 33
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
端到端
工艺流程
输入
输出
现状/问题
原料预
处理
浸灰水解
中和水洗
分段提胶
浓缩复配
凝胶干燥
粉碎成品
纯化胶原骨粒
骨粒规格、脱脂/脱矿程度、杂质控制
不同断链程度胶原
目标Mw 基础区间
pH稳定胶原物
pH、钙/氯离子残留、透明度风险
不同道次胶液
各道次 Mw、重量、黏度、冻力
目标 Mw 复配胶液
固含量、黏度、冻力、理论产出
干燥后成品
水分、损耗率、实际产出、质量偏差
入库成品与质检报告
Mn、Mw、Mz、PDI、小分子占比、黏度、冻力
原料批次、骨粒规格、残油/灰分/杂质率
浸灰时间、温度、料液比、石灰乳浓度、Mw区间
pH 6.0–6.5、残留离子、洗涤次数
Mwᵢ、Wᵢ、道次、提胶温度
Mw混、Wᵢ、固含量ᵢ、[η]、理论产出
成品水分 12%–16%、干基重量、损耗率
GPC公式、PDI公式、小分子占比公式、黏度估算公式
接下来可以一一列举额每一道工序的改造流程

## Slide 34
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
端到端工艺流程
原料预处理
分段提胶
浸灰水解
中和水洗
凝胶干燥
粉碎成品
浓缩复配
输入
输出
现状
概要
去除油脂、矿物质与杂质，保留纯胶原基础
通过碱浸控制胶原断链程度，决定分子量基础区间
去除残余碱性与杂质，稳定 pH 与胶液纯净度
按温度梯度提取不同分子量胶液，实现天然分级
按订单目标调配不同批次胶液，影响目标 Mw 与产出
胶液成型并脱水干燥，是质量与产出偏差的集中显现点
粉碎、筛分、包装入库，完成最终质量检验
蒸汽调节阀
温度计
压力变送器
相关阀门
DCS
一级种子罐
二级种子罐
pH/DO 仪表
搅拌电机
空气阀
温度控制阀
5×60KL 主发酵罐
温度计
压力变送器
pH/DO 仪表
空气调节阀
搅拌电机
补糖质量流量计
氨水质量流量计
补料调节阀
补料罐
PLC
移种隔膜阀
移种分配站
贴壁式温度计
压力/温度监测点
放料阀
目标罐/管线
压力变送器
液位信号
DCS
清洗阀
清洗泵
温度计
流量计
压力变送器
相关管路
SIP 灭菌系统
种子培养自动化系统
主发酵自动化系统
补料自动化系统
移种与物料转移系统
放罐 / 放料系统
CIP 清洗系统
蒸汽调节阀
温度计
压力变送器
相关阀门
DCS
一级种子罐
二级种子罐
pH/DO 仪表
搅拌电机
空气阀
温度控制阀
5×60KL 主发酵罐
温度计
压力变送器
pH/DO 仪表
空气调节阀
搅拌电机
补糖质量流量计
氨水质量流量计
补料调节阀
补料罐
PLC
移种隔膜阀
移种分配站
贴壁式温度计
压力/温度监测点
放料阀
目标罐/管线
压力变送器
液位信号
DCS
清洗阀
清洗泵
温度计
流量计
压力变送器
相关管路

## Slide 35
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
端到端
工艺流程
输入
输出
现状/问题
原料质量、脱脂/脱矿程度、骨粒均匀度会影响后续浸灰效果和批次稳定性
原料预
处理
浸灰是决定分子量基础区间的核心环节，但终点判断仍容易依赖人工经验；浸灰时间、温度、石灰乳浓度、料液比的变化会直接影响 Mw 基础区间
浸灰水解
pH、残余钙/氯离子、洗涤充分性会影响胶液透明度、沉淀、色差等质量表现；若缺少过程数据记录，后续质量异常难以追溯。
中和水洗
不同提胶道次对应不同分子量胶液，但如果道次、温度、时间、胶液重量、Mw、黏度、冻力等数据未统一沉淀，后续复配仍主要依赖经验。
分段提胶
复配计算容易只关注胶液重量和目标 Mw，未充分纳入固含量、水分、损耗率、浓缩浓度等现场变量，导致理论分子量与实际结果存在偏差。
浓缩复配
凝胶/干燥是质量和产出偏差的集中显现点；干燥温度、时间、水分、损耗率等参数会影响实际入库量和最终质量，但目前可能更多依赖事后判断。
凝胶干燥
GPC、黏度、PDI、冻力、水分、入库量等质检数据更多用于最终检验，尚未反向校正前端复配比例、凝胶干燥参数和生产决策。
粉碎成品
纯化胶原骨粒
骨粒规格、脱脂/脱矿程度、杂质控制
不同断链程度胶原
目标Mw 基础区间
pH稳定胶原物
pH、钙/氯离子残留、透明度风险
不同道次胶液
各道次 Mw、重量、黏度、冻力
目标 Mw 复配胶液
固含量、黏度、冻力、理论产出
干燥后成品
水分、损耗率、实际产出、质量偏差
入库成品与质检报告
Mn、Mw、Mz、PDI、小分子占比、黏度、冻力
原料批次、骨粒规格、残油/灰分/杂质率
浸灰时间、温度、料液比、石灰乳浓度、Mw区间
pH 6.0–6.5、残留离子、洗涤次数
Mwᵢ、Wᵢ、道次、提胶温度
Mw混、Wᵢ、固含量ᵢ、[η]、理论产出
成品水分 12%–16%、干基重量、损耗率
GPC公式、PDI公式、小分子占比公式、黏度估算公式

## Slide 36
选中其中的某个环节进行切入
展开凝胶流程
明确输入、输出
当前现状（没有就留空）
与最终产出的偏差
未来图景：PDF中涉及到的哪些算法

## Slide 37
项目背景与核心判断
从“经验调胶”转向“公式计算 + 现场校正 + AI 推荐”的闭环
当前核心卡点
凝胶/复配阶段按照道尔顿分子量计算不准，最终产品产出与质量指标偏差大。
分子量、黏度、冻力、产出之间缺少统一计算口径
标准公式停留在技术文档，未嵌入现场决策流程
复配计算未充分纳入固含量、水分、损耗等现场变量
GPC 终检与中控黏度数据之间未形成闭环校准
建议项目定义
明胶生产分子量与产出
智能控制项目
一期 MVP
分子量计算、复配推荐、凝胶/干燥产出预测
二期深化
历史批次偏差校正、质量风险预警、工艺参数推荐
长期蓝图
浸灰、提胶、浓缩、凝胶、干燥、质检全链路 AI 化
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》