## Slide 1
Proposal
明胶生产分子量
与产出智能控制项目
以凝胶/复配阶段为切入点，建立标准算法、现场校正与 AI 决策闭环
项目主张
不是只做“凝胶阶段 AI 化”，而是以凝胶/复配为 MVP，逐步沉淀为明胶生产全链路的算法化与 AI 决策能力。
标准算法
将手册中的 GPC、黏度法、复配加权公式系统固化
现场校正
引入固含量、水分、损耗率、干燥条件等真实生产变量
AI 推荐
用历史批次数据校准偏差，推荐复配与工艺参数

## Slide 2
项目背景与核心判断
从“经验调胶”转向“公式计算 + 现场校正 + AI 推荐”的闭环
当前核心卡点
凝胶/复配阶段按照道尔顿分子量计算不准，最终产品产出与质量指标偏差大。
分子量、黏度、冻力、产出之间缺少统一计算口径
标准公式停留在技术文档，未嵌入现场决策流程
复配计算未充分纳入固含量、水分、损耗等现场变量
GPC 终检与中控黏度数据之间未形成闭环校准
建议项目定义
明胶生产分子量与产出
智能控制项目
一期 MVP
分子量计算、复配推荐、凝胶/干燥产出预测
二期深化
历史批次偏差校正、质量风险预警、工艺参数推荐
长期蓝图
浸灰、提胶、浓缩、凝胶、干燥、质检全链路 AI 化
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》

## Slide 3
目录
项目背景与目标
项目方法论
项目开展思路
项目计划与报价
过往项目分享

## Slide 4
项目方法论
这一页先空着，后面再补，问题不大

## Slide 5
目录
项目背景与目标
项目方法论
项目开展思路
项目计划与报价
过往项目分享

## Slide 6
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
端到端
工艺流程
输入
输出
现状/问题
原料质量、脱脂/脱矿程度、骨粒均匀度会影响后续浸灰效果和批次稳定性
原料预
处理
浸灰是决定分子量基础区间的核心环节，但终点判断仍容易依赖人工经验；浸灰时间、温度、石灰乳浓度、料液比的变化会直接影响 Mw 基础区间
浸灰水解
pH、残余钙/氯离子、洗涤充分性会影响胶液透明度、沉淀、色差等质量表现；若缺少过程数据记录，后续质量异常难以追溯。
中和水洗
不同提胶道次对应不同分子量胶液，但如果道次、温度、时间、胶液重量、Mw、黏度、冻力等数据未统一沉淀，后续复配仍主要依赖经验。
分段提胶
复配计算容易只关注胶液重量和目标 Mw，未充分纳入固含量、水分、损耗率、浓缩浓度等现场变量，导致理论分子量与实际结果存在偏差。
浓缩复配
凝胶/干燥是质量和产出偏差的集中显现点；干燥温度、时间、水分、损耗率等参数会影响实际入库量和最终质量，但目前可能更多依赖事后判断。
凝胶干燥
GPC、黏度、PDI、冻力、水分、入库量等质检数据更多用于最终检验，尚未反向校正前端复配比例、凝胶干燥参数和生产决策。
粉碎成品
纯化胶原骨粒
骨粒规格、脱脂/脱矿程度、杂质控制
不同断链程度胶原
目标Mw 基础区间
pH稳定胶原物
pH、钙/氯离子残留、透明度风险
不同道次胶液
各道次 Mw、重量、黏度、冻力
目标 Mw 复配胶液
固含量、黏度、冻力、理论产出
干燥后成品
水分、损耗率、实际产出、质量偏差
入库成品与质检报告
Mn、Mw、Mz、PDI、小分子占比、黏度、冻力
原料批次、骨粒规格、残油/灰分/杂质率
浸灰时间、温度、料液比、石灰乳浓度、Mw区间
pH 6.0–6.5、残留离子、洗涤次数
Mwᵢ、Wᵢ、道次、提胶温度
Mw混、Wᵢ、固含量ᵢ、[η]、理论产出
成品水分 12%–16%、干基重量、损耗率
GPC公式、PDI公式、小分子占比公式、黏度估算公式

## Slide 7
关键参数判断依赖老师傅经验
  经验驱动：关键工艺判断缺少标准化口径
  浸灰时间、提胶道次、复配比例、凝胶/干燥状态等关键判断仍较多依赖老师傅经验，缺少统一的计算口径，不同人员、不同批次之间容易产生判断差异
凝胶阶段是偏差集中暴露点
  偏差暴露：复配与凝胶结果偏离理论计算
  凝胶/干燥后的分子量、质量和实际产出与理论计算存在偏差，偏差来源可能来自浸灰、提胶、浓缩复配、固含量、水分、损耗率等多个环节
质量检测与生产调整尚未形成闭环
  闭环缺失：质检数据未反向驱动生产优化
  GPC、黏度、PDI、冻力、产出和入库检验等数据更多用于事后判断，尚未反向校正复配计算和工艺参数，导致经验难以沉淀、模型难以持续优化。
当前痛点汇总

## Slide 8
端到端工艺流程自动化现状
复配决策层层
质检闭环层
数据支撑层
原料批次管理
浸灰终点判断
中和pH记录
分段提胶道次记录
浓缩复配判断
凝胶干燥状态判断
粉碎入库记录
算法计算层
GPC计算
粘度法估算Mw
复配Mw计算
有效干基重量修正
理论产出预测
推荐复配比例
目标Mw预测
质量风险提醒
GPC结果回写
理论值vs实际值对比
偏差原因分析
参数反响校对
历史批次数据库
把表看板
系统接口

## Slide 9
骨明胶生产工艺AI切入点
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
端到端
工艺流程
输入
输出
AI改善点
原料预
处理
浸灰水解
中和水洗
分段提胶
浓缩复配
凝胶干燥
粉碎成品
纯化胶原骨粒
骨粒规格、脱脂/脱矿程度、杂质控制
不同断链程度胶原
目标Mw 基础区间
pH稳定胶原物
pH、钙/氯离子残留、透明度风险
不同道次胶液
各道次 Mw、重量、黏度、冻力
目标 Mw 复配胶液
固含量、黏度、冻力、理论产出
干燥后成品
水分、损耗率、实际产出、质量偏差
入库成品与质检报告
Mn、Mw、Mz、PDI、小分子占比、黏度、冻力
原料批次、骨粒规格、残油/灰分/杂质率
浸灰时间、温度、料液比、石灰乳浓度、Mw区间
pH 6.0–6.5、残留离子、洗涤次数
Mwᵢ、Wᵢ、道次、提胶温度
Mw混、Wᵢ、固含量ᵢ、[η]、理论产出
成品水分 12%–16%、干基重量、损耗率
GPC公式、PDI公式、小分子占比公式、黏度估算公式
现有流程公式（例）
公式后台代码化
复配后分子量：
胶液重量、Mw、黏度、固含量等信息由人工判断，复配比例依赖经验
各批次 Mwᵢ
复配后分子量
目标 Mw
胶液重量 Wi
黏度 /ph
固含量 Si
可用胶液批次
公式计算引擎
自动输出复配比例、目标 Mw、产出预测和偏差风险，减少对老师傅经验的依赖并提升批次稳定性。

## Slide 10
骨明胶生产工艺AI切入点
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
端到端
工艺流程
输入
输出
AI改善点
原料预
处理
浸灰水解
中和水洗
分段提胶
浓缩复配
凝胶干燥
粉碎成品
纯化胶原骨粒
骨粒规格、脱脂/脱矿程度、杂质控制
不同断链程度胶原
目标Mw 基础区间
pH稳定胶原物
pH、钙/氯离子残留、透明度风险
不同道次胶液
各道次 Mw、重量、黏度、冻力
目标 Mw 复配胶液
固含量、黏度、冻力、理论产出
干燥后成品
水分、损耗率、实际产出、质量偏差
入库成品与质检报告
Mn、Mw、Mz、PDI、小分子占比、黏度、冻力
原料批次、骨粒规格、残油/灰分/杂质率
浸灰时间、温度、料液比、石灰乳浓度、Mw区间
pH 6.0–6.5、残留离子、洗涤次数
Mwᵢ、Wᵢ、道次、提胶温度
Mw混、Wᵢ、固含量ᵢ、[η]、理论产出
成品水分 12%–16%、干基重量、损耗率
GPC公式、PDI公式、小分子占比公式、黏度估算公式
现有工作方式（例）
标准化公式流程
胶液重量、Mw、黏度、固含量等信息由人工判断，复配比例依赖经验
复配后分子量：
黏度法估算 Mw 公式:
有效干基重量公式
AI赋能
公式后台代码化，AI自动计算复配结果并校正偏差，输出推荐
复配比例、预测Mw、理论产出和质量风险提示。

## Slide 11
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
端到端
工艺流程
输入
输出
现状/问题
原料预
处理
浸灰水解
中和水洗
分段提胶
浓缩复配
凝胶干燥
粉碎成品
纯化胶原骨粒
骨粒规格、脱脂/脱矿程度、杂质控制
不同断链程度胶原
目标Mw 基础区间
pH稳定胶原物
pH、钙/氯离子残留、透明度风险
不同道次胶液
各道次 Mw、重量、黏度、冻力
目标 Mw 复配胶液
固含量、黏度、冻力、理论产出
干燥后成品
水分、损耗率、实际产出、质量偏差
入库成品与质检报告
Mn、Mw、Mz、PDI、小分子占比、黏度、冻力
原料批次、骨粒规格、残油/灰分/杂质率
浸灰时间、温度、料液比、石灰乳浓度、Mw区间
pH 6.0–6.5、残留离子、洗涤次数
Mwᵢ、Wᵢ、道次、提胶温度
Mw混、Wᵢ、固含量ᵢ、[η]、理论产出
成品水分 12%–16%、干基重量、损耗率
GPC公式、PDI公式、小分子占比公式、黏度估算公式
接下来可以一一列举额每一道工序的改造流程

## Slide 12
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
端到端工艺流程
原料预处理
分段提胶
浸灰水解
中和水洗
凝胶干燥
粉碎成品
浓缩复配
输入
输出
现状
概要
去除油脂、矿物质与杂质，保留纯胶原基础
通过碱浸控制胶原断链程度，决定分子量基础区间
去除残余碱性与杂质，稳定 pH 与胶液纯净度
按温度梯度提取不同分子量胶液，实现天然分级
按订单目标调配不同批次胶液，影响目标 Mw 与产出
胶液成型并脱水干燥，是质量与产出偏差的集中显现点
粉碎、筛分、包装入库，完成最终质量检验
蒸汽调节阀
温度计
压力变送器
相关阀门
DCS
一级种子罐
二级种子罐
pH/DO 仪表
搅拌电机
空气阀
温度控制阀
5×60KL 主发酵罐
温度计
压力变送器
pH/DO 仪表
空气调节阀
搅拌电机
补糖质量流量计
氨水质量流量计
补料调节阀
补料罐
PLC
移种隔膜阀
移种分配站
贴壁式温度计
压力/温度监测点
放料阀
目标罐/管线
压力变送器
液位信号
DCS
清洗阀
清洗泵
温度计
流量计
压力变送器
相关管路
SIP 灭菌系统
种子培养自动化系统
主发酵自动化系统
补料自动化系统
移种与物料转移系统
放罐 / 放料系统
CIP 清洗系统
蒸汽调节阀
温度计
压力变送器
相关阀门
DCS
一级种子罐
二级种子罐
pH/DO 仪表
搅拌电机
空气阀
温度控制阀
5×60KL 主发酵罐
温度计
压力变送器
pH/DO 仪表
空气调节阀
搅拌电机
补糖质量流量计
氨水质量流量计
补料调节阀
补料罐
PLC
移种隔膜阀
移种分配站
贴壁式温度计
压力/温度监测点
放料阀
目标罐/管线
压力变送器
液位信号
DCS
清洗阀
清洗泵
温度计
流量计
压力变送器
相关管路

## Slide 13
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
原料预处理
去除油脂、矿物质与杂质，保留纯胶原基础
浸灰水解
通过碱浸控制胶原断链程度，决定分子量基础区间
中和水洗
去除残余碱性与杂质，稳定 pH 与胶液纯净度
分段提胶
按温度梯度提取不同分子量胶液，实现天然分级
浓缩复配
按订单目标调配不同批次胶液，影响目标 Mw 与产出
凝胶干燥
胶液成型并脱水干燥，是质量与产出偏差的集中显现点
粉碎成品
粉碎、筛分、包装入库，完成最终质量检验
端到端工艺流程
输入
输出
现状
【现状】这个维度我随便想的，yikang你觉得呢

## Slide 14
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
原料预处理
分段提胶
浸灰水解
中和水洗
凝胶干燥
粉碎成品
浓缩复配

## Slide 15
关键参数判断依赖老师傅经验
浸灰时间、提胶道次、复配比例、凝胶/干燥状态等关键判断缺少统一计算口径，不同人员、不同批次之间存在经验差异。
凝胶阶段是偏差集中暴露点
当前最突出的痛点表现为凝胶/干燥后的分子量、质量和实际产出与理论计算存在偏差，但偏差来源可能来自前序浸灰、提胶、浓缩复配等多个环节
质量检测与生产调整尚未形成闭环
GPC、黏度、PDI、产出、入库检验等数据更多用于事后判断，尚未反向校正复配计算和工艺参数，导致经验难以沉淀、模型难以持续优化。
当前痛点汇总
我的初步想法，yikang帮忙完善一下

## Slide 16
方案展开：凝胶/复配智能计算与产出预测
1
输入：建立凝胶/复配计算的数据基础
关键动作
采集批次胶液重量、道次、固含量、黏度、pH、GPC 分子量、提胶/浓缩/干燥参数等数据，并统一批次口径
输出
形成“批次胶液档案”，明确每批胶液的质量属性、工艺状态和可复配能力
2
计算：将人工经验转化为标准算法计算
关键动作
调用 GPC 标准算法计算 Mn、Mw、Mz、PDI；调用黏度法估算 Mw；基于复配加权公式计算目标分子量；结合固含量、水分、损耗率预测理论产出
输出
输出理论 Mw、PDI、复配后目标分子量、理论成品产出和初步复配方案
3
校正：修正理论计算与现场实际之间的偏差
关键动作
对比理论 Mw 与实际 GPC 检测结果、理论产出与实际入库量，识别偏差来源
结合历史批次数据建立修正系数/AI 校正模型
输出
输出校正后的 Mw 预测、产出预测、偏差原因判断和模型置信度
4
输出：给现场可执行的复配与生产建议
关键动作
Agent 根据目标产品要求、可用胶液批次、质量风险和产出目标，生成复配比例建议、参数调整建议和异常风险提示
输出
输出推荐复配方案、目标分子量预测、凝胶/干燥产出预测、质量风险提示和操作建议
我的初步想法，yikang帮忙从Agent的角度去给点输入，优化一下？我理解主要是在第四点作补充？如果篇幅不够描绘Agent的功能，就放到下一页

## Slide 17
选中其中的某个环节进行切入
展开凝胶流程
明确输入、输出
当前现状（没有就留空）
与最终产出的偏差
未来图景：PDF中涉及到的哪些算法

## Slide 18
这一页是不是可以展开端到端AI的flow，长什么样？产出什么？

## Slide 19
骨明胶生产工艺
凝胶是问题显现点，但上游工艺参数共同决定分子量与最终产出
原料预处理
去除油脂、矿物质与杂质，保留纯胶原基础
浸灰水解
通过碱浸控制胶原断链程度，决定分子量基础区间
中和水洗
去除残余碱性与杂质，稳定 pH 与胶液纯净度
分段提胶
按温度梯度提取不同分子量胶液，实现天然分级
浓缩复配
按订单目标调配不同批次胶液，影响目标 Mw 与产出
凝胶干燥
胶液成型并脱水干燥，是质量与产出偏差的集中显现点
粉碎成品
粉碎、筛分、包装入库，完成最终质量检验
端到端工艺流程
主要问题
关键参数判断依赖老师傅经验
浸灰时间、提胶道次、复配比例、凝胶/干燥状态等关键判断缺少统一计算口径，不同人员、不同批次之间存在经验差异。
凝胶阶段是偏差集中暴露点
当前最突出的痛点表现为凝胶/干燥后的分子量、质量和实际产出与理论计算存在偏差，但偏差来源可能来自前序浸灰、提胶、浓缩复配等多个环节
质量检测与生产调整尚未形成闭环
GPC、黏度、PDI、产出、入库检验等数据更多用于事后判断，尚未反向校正复配计算和工艺参数，导致经验难以沉淀、模型难以持续优化。

## Slide 20
部分关键算法与参数
GPC 标准核算
Mn = ΣNiMi / ΣNi
Mw = ΣNiMi² / ΣNiMi
Mz = ΣNiMi³ / ΣNiMi²
PDI = Mw / Mn
自动计算 Mn / Mw / Mz / PDI，统一质检核算口径
小分子占比
<10000Da 峰面积
—————————— ×100%
全部峰面积
自动判断低分子产品是否满足目标区间与客户要求
黏度快速估算
[η] = K · Mwᵃ
K = 1.7×10⁻⁵
a = 0.86
车间中控快速估 Mw，再用 GPC 结果做终检校准
复配分子量
Mw混 = Σ(Wi · Mwi) / ΣWi
建议升级：
Wi有效 = Wi × 固含量i
推荐复配比例，并用干基重量修正现场偏差

## Slide 21
算法闭环设计：标准公式 + 现场变量 + 历史校准
先用公式保证口径统一，再用现场数据解释“为什么公式算不准”
标准公式层
Mn / Mw / Mz / PDI
小分子占比
Mark-Houwink 黏度估算
复配 Mw 加权计算
现场校正层
有效干基重量
固含量 / 浓缩浓度
水分 / 干燥损耗
pH / 黏度 / 温度 / 道次
AI 校准层
理论值 vs 实测值
历史批次偏差学习
质量风险预测
复配与参数推荐
最终输出：更接近实际生产的 Mw 预测、复配比例、凝胶/干燥产出、质量风险与参数调整建议
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》

## Slide 22
一期 MVP：凝胶/复配智能计算与产出预测
范围建议从“复配”延伸到“凝胶干燥结果”，避免只算分子量不算产出
MVP 不应只是分子量计算器
客户现在的偏差来自两个维度：质量指标偏差与实际产出偏差。前者需要 Mw / PDI / 黏度 / 冻力闭环，后者需要固含量、水分、损耗率、干燥参数闭环。
1
输入
批次胶液重量、道次、固含量、黏度、pH、GPC 分子量、提胶/浓缩/干燥参数
2
计算
GPC 标准核算、黏度估算、复配加权、干基重量校正、理论产出预测
3
校正
用历史批次对理论 Mw、理论产出与实际检测/入库结果进行偏差校准
4
输出
复配比例建议、目标分子量预测、凝胶/干燥产出预测、异常风险提示
核心修正点
如果不同胶液浓度不一致，只用湿胶液重量 W 计算 Mw混，容易导致分子量与产出双重偏差。建议改为按“有效干基重量”参与复配计算。
MVP 目标
形成一套能被现场验证的“输入数据 → 自动计算 → 推荐复配 → 预测结果 → 质检校准”闭环。
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》

## Slide 23
项目实施路径与交付物
以 4 个阶段推进：先诊断、再 MVP、再校准、最后扩展全链路
阶段一
工艺与数据诊断
梳理从浸灰、提胶、浓缩、复配、凝胶、干燥到成品检验的完整流程；
识别哪些参数目前靠人工判断，哪些参数已经有记录；
明确分子量计算、复配比例、产出预测中哪些公式已存在，哪些需要校正；
建立数据字典和批次追溯逻辑
阶段二
凝胶/复配算法 MVP
固化 GPC、黏度法、复配分子量计算公式
建立干基重量、固含量、水分、损耗率的产出预测逻辑
建立批次胶液复配推荐工具
输出目标 Mw、目标产出、复配比例、风险提示。
阶段三
质量偏差校正AI推荐
用历史批次数据训练偏差校正模型
对理论 Mw 与实际 GPC 检测结果进行偏差分析
对理论产出与实际成品入库量进行偏差分析
输出复配方案推荐、异常预警、参数调整建议
阶段四
全链路 AI 化
交付
现状流程图
分子量与产出影响因子清单
数据字段清单
当前计算偏差诊断报告
交付
分子量算法模型
复配比例推荐模型
凝胶/干燥产出预测模型
Agent MVP
现场试算报告。
交付
分子量偏差校正模型
产出偏差预测模型
质量风险预警规则
工艺参数推荐逻辑
试运行效果评估报告
纵向深化
深化AI驱动的业务流程，实现能柔性调整的“订单目标驱动的生产参数优化”
横向拓展
浸灰阶段：浸灰时间、温度、pH 与分子量趋势预测
提胶阶段：不同道次胶液分子量分级与质量预测
浓缩阶段：浓度、黏度、灭菌条件对后续凝胶状态的影响预测
干燥阶段：水分、干燥时间、能耗、成品质量预测
质检阶段：GPC、黏度、冻力、PDI 数据自动核算与异常判断

## Slide 24
数据与系统架构建议
一期可以轻量化落地，重点是打通批次数据、公式计算与结果校准
数据输入
• 批次与道次
• 胶液重量 / 固含量
• GPC 分子量数据
• 黏度 / pH / 温度
• 浓缩 / 凝胶 / 干燥参数
• 成品产出与质检结果
算法引擎
• GPC 标准核算
• 黏度法估算
• 复配加权计算
• 干基重量校正
• 产出预测
• 偏差校准模型
业务输出
• 目标 Mw 预测
• 推荐复配比例
• 预计成品产出
• 异常风险提示
• 参数调整建议
• 质检追溯报告
一期工具形态
Excel MVP
Web 工具
系统不建议一开始做大平台：先以轻量 MVP 跑通计算与校准闭环，再根据试运行效果决定是否接入 MES / LIMS / DCS 等系统。
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》

## Slide 25
客户参与与项目分工
项目成败关键不只是建模型，而是拿到可追溯、可校验的批次数据
客户生产/工艺团队
提供工艺参数、复配经验、道次规则、异常案例；参与试算和结果复核
客户质检团队
提供 GPC、黏度、冻力、水分等检测数据；确认指标口径和判定标准
客户信息/设备团队
协助导出历史批次、仪表数据；评估后续系统接口与权限
EFESO 项目团队
流程诊断、算法建模、MVP 开发、偏差分析、试运行评估和全链路蓝图规划
建议前置确认
至少准备 20–50 个历史批次的数据样本，用于对比“理论计算值—实际 GPC 检测值—实际成品产出”的偏差。
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》

## Slide 26
未来拓展：从凝胶试点到全链路 AI 化
先横向复制到更多工段，再纵向深化为订单目标驱动的智能决策系统
横向复制
浸灰
时间/温度/pH → Mw 趋势
提胶
道次/温度 → 分子量分级
浓缩
浓度/黏度 → 复配基础
凝胶干燥
水分/损耗 → 产出预测
质检
GPC/黏度/冻力 → 质量闭环
纵向深化
L1
自动计算
公式自动化
L2
方案推荐
复配比例/参数建议
L3
风险预警
质量与产出偏差预测
L4
智能优化
订单目标驱动生产参数优化
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》

## Slide 27
建议在 Proposal 中强调的三句话
帮助客户理解：一期不是做大平台，而是把最关键的计算闭环跑通
01
从经验判断到标准算法
将老师傅经验、技术手册公式和质检计算逻辑沉淀为统一算法，减少人工口径不一致。
02
从单点分子量到质量与产出闭环
不只计算道尔顿分子量，还要把固含量、水分、损耗、GPC 结果与成品产出打通。
03
从凝胶试点到全链路 AI 化
先在凝胶/复配阶段验证价值，再扩展到浸灰、提胶、浓缩、干燥和质检全流程。
最终项目价值：把 PDF 中的公式从“技术文件”变成“现场工具”，再通过历史数据校准成为“生产决策能力”。
Source: 客户提供《添正生物明胶生产工艺及分子量计算技术手册》